## Slide 1: Lung Segmentation
李泽坤 窦鹏飞

## Slide 2: 基本思路
如何把整个3d图像中肺实质分割出来？
我们决定对以某个轴切割出来的每个slice先找出二维图像中肺的部位，利用mask将肺部之外的部分去除。
判断上述操作过后的slice是否能算作肺部，不是就可以舍弃。
将剩余slice重新叠合，得到3个维度的有效范围，即实行了lung segmentation.

## Slide 3: Step 1 二值化
首先读入待处理图像.选定一个阈值，将高于阈值的置位255，低于阈值的置为0.

## Slide 4: Step 2 轮廓检测
用python的cv2库中的findContours函数进行轮廓检测。
输入是二值化之后的图像
输出是图像中轮廓的序列
可以通过计算轮廓的面积来找到最大的轮廓

## Slide 5: Step 3 得到mask
用python的cv2库中的fillPoly函数将Step 2中得到的最大轮廓转变为我们需要的mask
随后利用mask将Step 2处理后的图像的最外层都置为0，这样得到了新的mask.

## Slide 6: Step 4 进一步处理mask
用cv2中的morphologyEx函数对Step 3得到的图像的核心形状做：
一次开操作，两次膨胀操作，两次闭操作，两次腐蚀操作
目的是为了去除肺部图像中的空腔。

## Slide 7: Step 5 得到最终mask
到此，肺部以外的我们不关心的部分被置为0，边界部分值是255，其中的部分噪声值是125。
现在以255为阈值，小于的置为1，大于的置为0.得到了最终可以施加于原始图像上的mask.

## Slide 8: Step 6 处理原3d图像
到此，肺部以外的我们不关心的部分被置为0，边界部分值是255，其中的部分噪声值是125。
现在以255为阈值，小于的置为1，大于的置为0.得到了最终可以施加于原始图像上的mask.
利用上述二值化mask的均值与设定的阈值（0.995）进行比较，可以得出哪些slice需要被删去，之后进行删除操作。

## Slide 9: Step 7 额外优化
根据之前处理的结果，我们可以重新划定x、y、z轴有效部分的范围，从而大大缩减之后分割的工作量。
得到现在这样一个以肺实质为主的图像之后，我们再进行之前的分割操作，有一个改进是每个方向的步长根据现在的有效部分的长度来计算。